## Slide 1: Senzori rastojanja na bazi ultrazvuka

## Slide 2
Beskontantki princip
Velika preciznost
Široki opseg merenja
Široka oblast primene

## Slide 3: Ultrazvuk
Ultrazvuk (UZ) predstavlja mehaničke, longitudinalne, akustične
talase čija je frekvenca preko 20.000 Hz
Elementi talasne fizike
apsorpcija, refleksija, refrakcija, disperzija i difrakcija

## Slide 5: Odbijanje i prelamanje talasa
Difrakcija
Polarizacija
Interferencija
sin   v
1
sin  v2
  n   ; n  1,2,3..
  2 n  1 
2
maksimalno pojačanje
maksimalno slabljenje
v1
v2

## Slide 6
Ultrazvuk je mehanički talas čija je frekvencija u intervalu od 20 kHz do 109 Hz.
Za ljudsko uho ultrazvuk su nečujni talasi.
Karakteristike:
  velika energija koja raste sa porastom frekvencije,
  mnogo su prodorniji od zvuka koji čujemo.
  zbog velike prodornosti i interakcije sa materijalnom sredinom
(tkivom)
ultrazvuk se široko primenjuje u dijagostičke svrhe u medicini, terapiji i hirurgiji.

## Slide 7: PONAŠANJE ZVUKA NA GRANICI DVE SREDINE
Kada zvuk naiđe na granicu dveju homogenih sredina različitih akustičkih impedanci, jedan deo će
se vratiti u sredinu iz koje dolazi (refleksija), dok će drugi deo preći u drugu sredinu (transmisija).
Odnos između enerija reflektovanog i transmitovanog dela talasa zavisiće od odnosa akustičkih impedansa. Pri većim razlikama akustičkih impedansi veći deo energije zvuka će se reflektovati, a manji transmitovati.
R – koeficijent refleksije
T – koeficijent transmisije: R+T=1
Odnos amplituda reflektovanog odnosno transmitovanog talasa i upadnog talasa za jednostavan slučaj kada talas pada normalno na graničnu površ između dveju sredina akustičkih impedansi Z1 i Z2 može se odrediti iz sldećih izraza
AR  Z2  Z1 ,
A Z  Z
0 1 2
AT
2Z1
0
1
A Z  Z
2
,


## Slide 8: Doplerov efekat
 − frekvencija prijemnika
0 − frekvencija izvora v
0 − brzina zvuka
v s − brzina sredine
v p − brzina prijemnika v i − brzina izvora
0
v0  vs  vi
  v0
vs  vp


## Slide 9:  I 0 e 2d
  1 ln I 0
2 d I d
I d
Z  v
Prostiranjezvuka zavisi od akustične impedance

## Slide 10: Piezo efekat
Piezolektrični efekt je pojava stvaranja električnog naelektrisanja na
površini nekih čvrstih materijala usled dejstva mehaničke sile.

## Slide 11: Inverzni piezoelektrični efekat
Inverzan piezoelektrični efekt se sastoji u mehaničkoj deformaciji pretvarača kada
se on stavi u električno polje, odnosno naelektriše nekom količinom elektriciteta.
Direktni i inverzni piezoelektrični efekt su u potpunosti recipročni, tj. reč je o jednoj istoj pojavi.
Piezoelektrični elementi imaju tri osnovne namene:
  Merenje sile, pritiska ili ubrzanja, kada se pod dejstvom mehaničke veličine generiše odgovarajući električni signal.
  Proizvodnja ultrazvuka, kada se pod dejstvom naizmeničnog ili impulsnog napona u piezoelektričnojpločici izazivaju jake vibracije koje u okolnoj sredini generišu ultrazvuk.
  Stabilizacija frekvencije elektronskih oscilatora, konstrukcija električnih filtara,
i dr. Ove važne primene neće biti razmatrane na ovom mestu.

## Slide 12: PONAŠANJE ZVUKA NA GRANICI DVEJU SREDINA
Kada zvuk naiđe na granicu dveju homogenih sredina različitih akustičkih impedanci, jedan deo će se vratiti u sredinu iz koje dolazi (refleksija), dok će drugi deo preći u drugu sredinu (transmisija).
Odnos između enerija reflektovanog i transmitovanog dela talasa zavisiće od odnosa akustičkih impedancija. Pri većim razlikama akustičkih impedancija veći deo energije zvuka će se reflektovati, a manji transmitovati.
R – koeficijent refleksije
T – koeficijent transmisije: R+T=1
Odnos amplituda reflektovanog odnosno transmitovanog talasa i upadnog talasa za jednostavan slučaj kada talas pada normalno na graničnu površ između dveju sredina akustičkih impedancija Z1 i Z2 može se odrediti iz sldećih izraza
AR  Z2  Z1 , AT
2Z1
1
A Z  Z A Z  Z
0 1 2 0
2
,


## Slide 13
ultrazvučni sistem za merenje rastojanja radi na principu slanja
zvučnog signala i očekivanju da dobije eho.
Zvučni talas se prenosi od predajnika i posle odbijanja od objekta
vraća eho do prijemnika.
rastojanje objekta se računa na bazi vremena koje protekne od trenutka emitovanja do prijema reflektovanog zvuka.
ograničavajući faktori
širina zvučnog snopa koji se šalje ka objektu, jer kod zvuka veoma brzo dolazi do divergencije talasa.

## Slide 14: PIEZOELEKTRIČNI PRETVARAČI KAO IZVORI ULTRAZVUKA
Brzina prostiranja talasa u sredini
Osnovni uslov da se pomoću nekog mehaničkog rezonatora dobije ultrazvuk velikog intenziteta i sa dobrim koeficijentom korisnog dejstva, je da se rezonator pobuđuje na svojoj rezonantnoj učestanosti – da nastane neki vid stojećeg talasa.
Rez. Frekv.

## Slide 15
Ultrazvučni talasi se kreću pravolinijski, slično svetlosnim zracima.
Analiza refleksije ili prolaska iz jedne u drugu sredinu postamtra se sa
stanovišta zakona geometrijske optike.
Geometrijski oblik ultrazvučnog polja određen je uglavnom odnosom dimenzija vibracione cevi i talasne dužine ultrazvuka u sredini.
Deo u kome je polje cilindričnog oblika dužine
Sferni talas približno konusnog oblika.

## Slide 16: Oblasti primene
Merenje dubine reka i mora, snimanje profila dna, otkrivanje faune u moru, potonulih objekata i sl.
Merenje rastojanja, i na bazi toga određivanje nivoa rasutih materijala (uglja, ruda i sl.).
Merenje brzine zvuka u materijalima, na osnovu čega se određuju
parametri kao na primer moduo elastičnosti, Puasonov koeficijent i dr.
Određvanje unutrašnjih defekata u mašinskim delovima koji se ne mogu konstatovati vizuelnim pregledom (defektoskopija).
Ispitivanje kvaliteta varova u kotlovima koji rade pod visokim pritiscima u termocentralama i nuklearnim elektranama.

## Slide 17: Kontrola materijala prilikom odmotavanja ili namotavanja na kotur.
Kontrola namotavanja sa kotura tkanina, limova, papira, folije
Kontrola nivoa u otvorenim sudovima na pokretnim trakama.
Detekcija potpuno prozirnih objekata u najtežim uslovima rada

## Slide 18: Primer primene ultrazvučnog senzora za odredjivanje nivoa tečnost

## Slide 19: Opis postupka
Senzor objedinjuje funkciju transmitera i prijemnika ultrazvučnog signala.
Princip: merenje vremena koje je potrebno ultrazvučnom signalu reflektovanom od prepreke da se vrati do prijemnika.
refleksiona površina je tečnost u rezervoaru.
visina tanka odgovara punom opsegu merenja senzora, (u drigm
situacijama vrše se odgovarajuća podesavanja).
senzor se usmerava ka površinama koje simuliraju gornji i donji nivo.
A1 definiše najbliže mereno rastojanje od senzora (pun tank – Full level), a A2 definiše najdalje mereno rastojanje od senzora (prazan tank – Empty Level).

## Slide 20
Podešavanje širine ultrazvučnog talasa
Small beam, Medium beam, Large beam.